卖场 设施设备  检查标准

| 序 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备管理 | 设备台帐、维修费用 | 设备台帐登记齐全、清晰，维修费用在维修台帐上登记清楚。 | 1 |
|  |  | 质量目标统计工作 | 及时规范报总部。 |  |
|  | 设备保养 | 年度检修保养计划 | 制定并责任落实到人 | 1 |
|  |  | 检修保养和责任人 | 按保养制度执行，并有检修保养记录。 |  |
|  | 制冷设备 含空调 | 压缩机、冷凝器 | 运转压力（高压不超20kg/cm2，超过应用水冲降温）、油位合适，表面清洁无油垢。冷凝器无灰尘，定期清扫，风扇电机无抖动。查5台压缩机组。 | 1 |
|  |  | 各种柜体 | 温度在正常范围内，柜内底部清洁无异物，下水通畅，商品在装载线以下，蜂网干净，价签不挡进风口，表面干净。查5台柜体。 |  |
|  |  | 空调室内机 | 表面清洁，空气滤网干净（重点查）。查5台室内机。 |  |
|  |  | 冷库 | 库体内外干净，库底板无积水，污物，吊顶风机无冰堵。 |  |
|  | 机械设备设施 | 整机状况 | 正常使用，无异常响声。查压面机、和面机、搅肉机。 | 1 |
|  |  | 地牛、购物车、上货车 | 灵活完好、无开焊点。查购物车30车。 |  |
|  |  | 齿轮、轴承 | 不缺润滑油，正常运转。查上货车6辆。 |  |
|  | 电类设备设施 | 音响系统 | 内部外部清洁，正常播放。 | 1 |
|  |  | 各种灯具 | 视线范围内无坏灯，无频闪。 |  |
|  |  | 配电及各种接线 | 配电柜、箱、闸及开关固定牢固，管线敷设规范，缆、线、开关无发热 |  |
|  | 计量设备和房屋设施 | 下水 | 下水管、沟畅通，定期清扫，检查井定期清掏，无堵塞。 | 1 |
|  |  | 屋面 | 屋面排水沟、落水口无杂物，无淤泥，屋面堆放物不影响排水。 |  |
|  |  | 计量器具 | 准确、有有效合格证。 |  |